# Станок для изготовления бахил

## Автоматический станок для производства одноразовых медицинских бахил

Модель станка PECPE (код ТН ВЭД 8515809000)

## Цена

DDP Хабаровск 12 800 долларов США
в том числе НДС

Процесс производства с момента подачи материалов до получения готовой продукции полностью автоматизирован.

Численность обслуживающего персонала – один человек.

## Основные узлы и агрегаты бахильного станка

Разматывающее устройство
Рейка подающего механизма
Трансмиссия
Установка ультразвуковой сварки
Режущий механизм
Система питания

## Технические характеристики

Производимая продукция (бахилы) ширина до 160-180 мм, длина до 400 мм
Размер бахил может регулироваться в зависимости от требований потребителя
Процесс управления производством бахил полностью автоматизирован
Производительность максимальная 120 шт./мин
Производительность рабочая (обеспечивающая оптимальное качество) 60-100 шт./мин
Габаритные размеры 1500 (длина) х 1450 (ширина) х 1750 (высота) мм
Вес станка 600 кг
Напряжение 220 В
Потребляемая мощность 5 кВт

## Управление станком

1, 2 – контроллер температуры
3 – регулятор температуры
4 – кнопка включения ультразвуковой сварки
5 – кнопка отключения ультразвуковой сварки
6 – кнопка включения трансмиссии станка
7 – кнопка отключения трансмиссии
8 – регулятор температуры сварки
9 – регулятор скорости
10 – вольтметр
11 – регулятор напряжения

## Материалы, применяемые для производства бахил

- полиэтилен высокой плотности (HDPE) – 0,9-5,0 г/шт.
- полиэтилен низкой плотности (LDPE) – 0,9-5,0 г/шт.
- нетканый материал (спанбонд)
- эластичная резиновая тесьма

## Срок поставки из Китая

В течение 40 дней с момента перечисления предоплаты

## Упаковка

деревянный ящик

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56